## Slide 1: epa2HydChart
EPANET成果自動繪圖程式
(a2-0.1.0測試版)

## Slide 2: Changelog
a2-0.1.0
  Fix: 修正圖塊不同比例情況下下，引線及文字位置錯誤問題
  Add: 增加檢查.rpt檔內junction格式欄位錯誤問題
  Add: 增加讀取及繪製Pump內流量及揚程參數功能
  Add: 增加讀取及繪製Valve內型式及設定參數功能
  Change: 變更demand引線顏色，提高可讀性
  Change: log文字改為中文
  Change: log顯示邏輯優化

## Slide 3: 程式介面
主要特點：
  自動讀取EPANET的.inp檔(輸入檔)及.rpt檔(輸出檔)成水力分析圖(.dxf)。
  減少手動繪圖時間及減少人為誤差。
  可調整圖塊比例及標註文字大小。
  支援圖塊：Tank、Reservoir、Pump、Valve、Junction
  同時匯出.svg向量圖及.png檔。
  支援多pattern情境(其他功能尚未開發)。
  以獨立程式運作，不受AutoCAD改版限制。

## Slide 4: 成果展示
依據讀入.inp及.rpt檔內容，自動加上引線及節點標示。
自動判斷水流方向調整標示箭頭。
部份欄位未內建於EPANET中，需自行輸入(水塔容量、接水點高程、接水點壓力)
EPANET資料
.dxf圖檔

## Slide 5: 準備.inp及.rpt檔
File – Export –Network
匯出inp檔
執行分析功能
Report – Full
匯出rpt檔
1
2

## Slide 6: 程式操作
1
2
3
4
讀取.inp檔
讀取.rpt檔
調整標注參數
  節點圖塊
  其他圖塊
  引線偏移
開始處理